AZIMUT 68 Evolution

# Техническая спецификация

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | СТР. |
| --- | --- |
| 1. РАЗМЕРЫ И БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………………… | 3 |
| 2. КОРПУС………………………………………………………………………… | 3 |
| 3. ДВИГАТЕЛИ…………………………………………………………………… | 3 |
| 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ……………………………………………………. | 4 |
| 5. ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ………………………………………………... | 4 |
| 5.1 FLYBRIDGE……………………………………………………………….. | 4 |
| 5.2 ОСНОВНАЯ ПАЛУБА И КОКПИТ………………………………………… | 5 |
| 6. ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ……………………………………………. | 6 |
| 6.1 ОСНОВНАЯ ПАЛУБА…………………………………………………….. | 6 |
| 6.2 НИЖНЯЯ ПАЛУБА……………………………………………………….. | 7 |
| 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ………………………………………. | 9 |
| 7.1 БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…………………………………………………….. | 9 |
| 7.2 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ……………………………………………………………. | 10 |
| 7.3 СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ …………………………………………………………... | 10 |
| 8. ЭЛЕКТРОНИКА………………………………………………………………... | 11 |
| 9. ТРЮМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ……………………………………………….. | 12 |
| 10. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ…. | 12 |
| 11. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА……………………………………………………. | 12 |
| 12 СИСТЕМА ПРЕСНОЙ ВОДЫ………………………………………………... | 12 |
| 13. СИСТЕМА СТОЧНОЙ И ФЕКАЛЬНОЙ ВОДЫ…………………………… | 12 |
| 14. СИСТЕМА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ…………………………………………….. | 13 |
| 15. ВЫХЛОП ОСНОВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ …………………………………… | 13 |
| 16. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ВЫТЯЖКИ… | 13 |
| 17. ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА……………………………… | 13 |
| 18. РАЗНОЕ | 13 |

РАЗМЕРЫ И БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Общая длина | 21.6 м |  |
| --- | --- | --- |
| Ширина | 5.50 м |  |
| Осадка | 1.45 м |  |
| Водоизмещение | 41.4 т |  |
| Запас топлива | 4800 л |  |
| Запас пресной воды | 1200 л |  |
| Крейсерская скорость | 31 узлов |  |
| Максимальная скорость | 34 узла |  |
| Каюты | 4+1 |  |
| Спальных мест | 8+2 |  |
| Санузлы | 4+1 |  |
| Угол килеватости | 16 градусов |  |

Скорость может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды, загрузки и условий содержания.

- КОРПУС

- Конструкция корпуса создана в соответствии с самыми передовыми технологиями и из самых современных материалов. Смола VINYLESTER, используемая при нанесении первого слоя покрытия корпуса является наиболее эффективной для предотвращения осмотического вздутия благодаря своим физико-химическим характеристикам. Это дает возможность AZIMUT предоставлять 5-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ ПРОТИВ ОСМОТИЧЕСКОГО ВЗДУТИЯ.

- Опоры основного корпуса и надпалубные сооружения с внутренним наполнителем из поливинилхлоридной пены гарантируют высокую степень жесткости и теплоизоляции. Специальная изофталевая гелиевая обшивка обеспечивает высокое сопротивление старению, вызываемому ультрафиолетовыми лучами и осмосом. Стекловолокнистая ткань укладывается вручную в разных направлениях.

- Угол килеватости 16 градусов.

- ДВИГАТЕЛИ

| ДВИГАТЕЛИ | 2 х1360 л.с. (1000 кВт) MAN V12 Common Rail |
| --- | --- |
| РЕВЕРС-РЕДУКТОР | ZF 505 V, передаточное число 2.23:1 |
| КОНФИГУРАЦИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | линейная |
| ВИНТЫ | Никель-бронза-алюминиевые,4-х лопастные |
| ВАЛЫ | V 174 стальные |

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

| РУЛИ | Никель-бронза-алюминиевые со специальной поверхностью для обеспечения лучшей маневренности |
| --- | --- |
| НОСОВОЙ ПОДРУЛИВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ | Электрический, 24 В, 10 кВт 18 л |

- ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  - FLY BRIDGE (верхняя палуба)

- Доступ на Flybridge имеется как по внутренней лестнице из салона, так и по внешней лестнице из стекловолокна на кокпите.

- Две водонепроницаемых люка из алюминия и плексигласа

- Панель управления включает в  себя:

- контроль основных двигателей (ММС),

- управление коробкой передач

- электронное навигационное оборудование (см. п. 8 “Электронное оборудование”)

- управление якорной лебедкой

- электрический прожектор, горн, навигационные огни,

- управление носовым подруливающим механизмом,

- индикатор угла перекладки руля

- управление триммерами

- управление противопожарной помпой

- розетка 12 В

- счетчик длины якорной цепи.

- Двухместное сидение управления.

- Регулируемый руль из алюминия

- Площадка для матрацов для принятия солнечных ванн.

- Запирающиеся ящики.

- Расположенный по периметру стол из стеклопластика.

- Угловой диван.

- Мебель со встроенной мойкой и барбекю, холодильником и местом для хранения вещей.

- Радарная арка из стеклопластика.

- Осветительные и навигационные огни.

- CD плеер в кокпите с четырьмя колонками: две водонепроницаемые звуковые колонки на радарной арке, две в кокпите.

- Противоскользящая поверхность палубы

- Ветровое стекло из плексигласа в раме из нержавеющей стали

- Место для тендера

- Поручни из нержавеющей стали

- Электрогидравлический кран-балка из нержавеющей стали и электронным поворотным механизмом и подъемной силой 350 кг.

  - ОСНОВНАЯ ПАЛУБА И КОКПИТ

( Поручни из нержавеющей стали по фальшборту.

( Направляющие для лебедок из нержавеющей стали в фальшборте.

( Освещение внешней палубы вдоль боковых проходов.

( Окна из закаленного стекла,  вклеенные в корпус без металлических рам сохраняют прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

( Водонепроницаемая боковая дверь по правому борту.

( Горловина для заправки топлива и воды по бортам.

(Держатель для кранцев из нержавеющей стали.

( Два кнехта на миделе

(Противоскользящая поверхность

( Окна с электроподъемниками по левому борту

(Горловина для слива фекальных вод

###### НОСОВАЯ ЧАСТЬ

( Реверсная якорная лебедка 2000 Вт, 24 В.

( Якорь 65 кг и якорная цепь 100 м., управление лебедкой

( Место для якорной цепи со стоком и место для кранцов.

( Омыватель якорной цепи.

( Защита носа из нержавеющей стали.

( Два электрических стеклоочистителя лобовых стекол.

( Место для матрацев для принятия солнечных ванн на носовой части корпуса.

( Держатели для стаканов

( Одна направляющая для лебедок из нержавеющей стали

( Люк в носовой части.

( Поручни из нержавеющей стали для матрасов для принятия солнечных ванн.

КОРМОВАЯ ЧАСТЬ

( Две электрические лебедки

( Две направляющие для лебедок из нержавеющей стали

( Шкафы для швартовочных канатов

( Дверь в салон из закаленного стекла в раме из нержавеющей стали.

( Скамья из стеклопластика, встроенная в корпус.

( Мягкие сидения на скамье.

( Стол из тика на кокпите.

( Доступ в двигательный отсек и отсек для персонала.

( Спасательный люк из двигательного отсека и отсека персонала на кокпите.

( Две водонепроницаемые звуковые колонки на потолке на кокпите.

( Иллюминатор в каюте персонала.

( Освещение кокпита и плавательной платформе

( Дверца на плавательную платфому из нержавеющей стали и стеклопластика

(  Покрытие палубы из тика на кокпите.

( Плавательная платформа из стеклопластика.

( Электрогидравлический трап из нержавеющей стали и тика (длина 3.5 м).

( Душ на транце с холодной и горячей водой.

(Электрогидравлическая лестница с тиковыми ступеньками

(Место для хранения вещей по правому борту

(Две береговые розетки

6. ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6.1 ОСНОВНАЯ ПАЛУБА

САЛОН

( Два С-образных дивана (по одному с каждого борта) с ящиками для хранения вещей.

( Кофейный столик.

( Лестница на Fly bridge

( Шкаф для хранения посуды

(CD плеер с колонками в салоне и обеденной зоне

( Столовая по левому борту.

( Книжные полки.

( Шкафчик

(Бар с холодильником и льдогенератором по правому борту

(Лестница на флайбридж с поручнями из нержавеющей стали

(Потолочное освещение и подсветка

(Шторки

(Ковер

КУХНЯ

( Вытяжка на потолке.

( Пол из дерева

( Открывающиеся иллюминаторы.

( Столешница из мрамора

( Кухонное оборудование включает в себя:

Раковина из нержавеющей стали.

4 электрические конфорки и вытяжка,

микроволновая печь/духовка,

холодильник/морозильник на 199 л,

морозильник на 75 л

( Шкафы

Посудомоечная машинка

ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

( Панель управления, отделанная  радикой и кожей.

( Регулируемое кожаное сидение с подлокотниками.

( Регулируемый штурвал из стали и вишневого дерева.

( Шкафчики и поручни

( Компьютерный стол по левому борту.

( Панель управления включает в себя

- Управление основными двигателями (ММС),

- Навигационное оборудование

- Панель электрического оборудования

- Компас

- Управление носовым подруливающим механизмом,

- Переключатели стеклоподъемников, омывателя якорной цепи, подсветки панели, туманного горна, стеклоочистителей, сигнализации тревоги, управления триммерами, навигационными огнями, выключателями датчиков тревоги,

- Управления трюмными насосами,

- Датчики тревоги для: трюма, моторного отсека, уровня фекальных вод и бытовой сточной воды, фильтров Racor, навигационных огней,  аккумуляторов, вентиляторов двигательного отсека, уровня топлива.

- Индикатор угла перекладки руля,

- Индикатор уровня топлива в топливных баках,

- Индикатор уровня пресной воды,

- Розетка 12 В

- Шторки

- Ковер

6.2 НИЖНЯЯ ПАЛУБА

(  Доступ по лестнице с правого борта из рулевой рубки.

( Доступ во все каюты из коридора по средней линии.

Шкаф с зеркалом

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА

( Двуспальная кровать с матрацем

( Два прикроватных столика,

( Зеркало в изголовье,

( Освещение для чтения, подсветка над кроватью и между шторками

( Канапе с левой стороны,

( Туалетный столик со стулом,

( Панорамное окно и открывающийся иллюминатор по обоим бортам

( Радио – CD плеер с  колонками

( Книжные полки,

( Гардеробная комната с зеркалом и вешалкой

( Аварийный люк в потолке гардеробной комнаты.

- Гардероб с зеркалом

- Тв розетка

- Потолочное освещение

- 2 маленьких кресла со столиком по левому борту

- Подсветка

- Шторки

- Ковер

- САНУЗЕЛ ВЛАДЕЛЬЦА

( WC, биде

( 2 Раковины

( Зеркало и навесные шкафчики,

( Душ

( Шторы на иллюминатор, молдинг с декором для кондиционера

- ПЕРЕДНЯЯ КАЮТА VIP

( Двуспальная кровать с матрацем

( Два прикроватных столика

( Зеркало в изголовье

( Лампы  для чтения

Освещение над кроватью и между шторками

( Шкафчики для хранения вещей под кроватью

Гардероб с полками по левому борту

Гардероб из вишневого дерева в кормовой части каюты с зеркалом, розеткой для ТВ (телефизор-опционально)

( Радио- CD-плеер и две колонки

Шкафчик

( Потолочный аварийный выход

( Панорамное окно по обоим бортам

- Потолочное освещение

- ТВ розетка

- Подсветка

- Шторки

- Ковер

- САНУЗЕЛ VIP

( WC

( Раковина

( Душ

( Зеркало и навесные шкафчики

( Вытяжка

Шторка

ЛЕВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА

( Два отдельных кровати

( Открывающийся иллюминатор

( Ночной столик в середине

( Освещение для чтения

( Гардероб слева

( Подсветка

Шкафчик с полками

Шторки

Ковер

ЛЕВЫЙ ГОСТЕВОЙ САНУЗЕЛ

( WC

( Раковина

( Душ

( Зеркало и навесные шкафчики

( Вытяжка

Шторка

ПРАВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА

( Две кровати

( Один открывающийся иллюминатор

( Шкафы

( Освещение для чтения

Гардероб со шкафчиками

Подсветка

Шторки

Ковер

ПРАВЫЙ ГОСТЕВОЙ САНУЗЕЛ

( Двойной вход

( WC

( Раковина

( Душ

( Зеркало и навесные шкафчики

( Вытяжка

Шторки

КАЮТА ЭКИПАЖА

( Доступ через кокпит

( Два спальных места

( Гардероб

( Раковина

( Душ

( Вытяжка

- Аварийный люк

- Датчик тревоги CO

- Потолочное освещение

- ДЕКОР

- САЛОН

- Мебель в салоне, коридоре, обеденной зоне из вишни с ридикой матовой отделки

- Потолок из кожи

- КУХНЯ

- Кухня с ковровым покрытием

- Перегородки из вишни

- Рабочая поверхность из мрамора

- Раздвижная дверь из вишни

- Потолок из кожи

- ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Пол из тика

- Консоль из кожи с ридикой

- Сидение капитана из кожи

- Потолок из кожи

- Ковер

- Стены в коридоре, отделанные тканью высокого качества

- Перегородки межкаютные, отделанные тканью высокого качества

- Мебель из вишни с ридикой матовой отделки

- Изголовье кровати в каюте владельца, отделанные тканью высокого качества, зеркала

- Углы кроватей отделанные тканью высокого качества  с ридикой

- Потолки из кожи

- Ковер на полу

- САНУЗЛЫ

- Поверхность столешницы из мрамора

- Пол из дерева DOUSSIE

- Перегородки из гранулона, потолок, шкафчики

- Перегородки в душе из гранулона

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1 БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

( Вольтаж следующих типов: 220 В, 24 В, 12 В

( Основные электрические панели находятся:

Вспомогательное помещение (основная панель)

Главный пост управления

( На основной панели находятся следующие переключатели:

- 24 В: насоса пресной воды, носового подруливающего устройства, триммеров, противопожарного насоса, поисковые огни,  насос фекальных и бытовых сточных вод, холодильника верхней палубы, внешнего освещения, трюмных насосов, лебедок, масляных и дренажных насосов

- 220В: насоса пресной воды, внутреннее освещение, гриль, кондиционера,  помп давления, переключатель береговой или генераторной запитки и вольтметр.

( На главном посту управления находятся переключатели:

- - 24В: навигационного оборудования,  радаров, стеклоочистителей, сигналов тревоги, боковых окон, навигационных огней, рулевого сиденья, освещения в салоне, кухонной вытяжки, зарядки аккумулятора,

- - 12В: розеток, стерео, VHF,

- - 220В: бойлера, печки, льдогенератора, посудомойки, варочной плиты,TV/VCR/HI FI, холодильника, розеток вентиляторов двигательного отсека,

- 7.2 ИСТОЧНИКИ  ПИТАНИЯ

- ГЕНЕРАТОР

( Генератор  17кВт, 220 В  или эквивалентный, 50 Гц, расположен в моторном отсеке, со счетчиком моточасов

БЕРЕГОВАЯ ЗАПИТКА

( Два 220 В  50 A  береговых разъема (розетки)

АККУМУЛЯТОРЫ

( Группа 24 В аккумуляторов на 440A для освещения, источников электропитания и аварийных сигналов (сервисные АКБ)

( Группа 24 В  аккумуляторов на 220 А для старта основных двигателей

( Два аккумулятора 24 В на 200 A для подруливающего устройства

( 12 В аккумулятор на 100A, для каждого генератора

( 80 А зарядное устройство  для и основных и сервисных батарей

( 10А зарядное устройство для аккумуляторов генератор

8. ЭЛЕКТРОНИКА

- ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- СX 34 Chart дисплей радара 7 “

- СX 34 Chart дисплей радара 10 “

- VHF RS 82 RADIOSISTEM

- Эхолот индикатор AP25

- SIMRAD AUTOMATIC PILOT LOG

- IS 15 COMBI INSTRUMENT

- ФЛАЙБРИДЖ

- DS 34 DUAL STATION DISPLAY 7’’

- AHK 82 VHF вторая станция

- Индикатор Эхолота AP26

- SIMRAD AUTOMATIC PILOT LOG

- IS 15 STD –I INSTRUMENT

- 4 кв 36 nm 2’’ RADOME антенна

- Ввиду того, что оборудование постоянно совершенствуется, модель и марка производителя может варьироваться .

- 9. ТРЮМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Централизованная система с откачкой трюмных вод в каждом отсеке, соединенная с основным коллектором состоит из:

( Электрическая помпа 24 В, максимальная производительность 70 л в минуту.

( 4 автоматических помпы, расположенных в жилом отсеке, отсеке двигателя, в килевой части и вспомогательном отсеке.

( Четыре датчика высокого уровня воды в трюме.

( Аварийный насос в двигательном отсеке, соединенный с основной системой забора забортной воды двигателей.

10. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

( Два порошковых огнетушителя по 12 кг

( Два впускных отверстия морской воды (носовое и кормовое), подсоединенных к 24В электропомпе.

( Возможность перекрытия системы вентиляции в моторном  отсеке

( Возможность перекрытия подачи топлива в моторном отсеке

11. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

( Два алюминиевых резервуара, расположенных в моторном отсеке по 2400 л каждый

( Фильтр RACOR для двигателей

( Индикатор уровня топлива в правом резервуаре находится в резервуаре

( Индикатор уровня топлива левого резервуара на главном посту управления

- 12. СИСТЕМА ПРЕСНОЙ ВОДЫ

( Один резервуар из нержавеющей стали на 1200 литров

( Одна помпа на 220 В , производительность 40 л\ч

( Одна помпа на 24 В , производительность 40 л\ч

( 2 помпы давления, которые  могут работать вместе или раздельно

( Бойлер на 100 л

13. СИСТЕМА БЫТОВОЙ СТОЧНОЙ И ФЕКАЛЬНОЙ ВОДЫ

( Вакуумная помпа для каждого WC

( 2 бака по 225 литров каждый

( Ручная система сброса воды

( Возможность сбора воды в резервуар или сброса за борт (фекальные воды)

( Отдельный резервуар на 250 л для вод из душа, раковин, рукомойников, кухонного оборудования

( Сброс вод из каюты экипажа производится автоматически за борт

( Сброс воды из раковины верхней палубы и кухонной раковины напрямую за борт

( Масераторная помпа

- 14. СИСТЕМА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

( Два основных впускных отверстия забортной воды и два фильтра (с клапаном) для моторного отсека

( Одно впускное отверстие забортной воды  и один фильтр (с клапаном) для генератора 220 В

( Кондиционирование и система пожаротушения подсоединены к системе забортной воды

15. ВЫХЛОП ОСНОВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

( Выхлопные трубы из нержавеющей стали

( Подводный выхлоп

( Газо-водяной сепаратор генератора с боковым выбросом (система «байпас»)

- 16. СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ВЫТЯЖКИ

( Кондиционер Cruisair 85000 BTU:  48 000 BTU для салона, 30 000 BTU для кают,

7 000 BTU для каюты экипажа

2 по 220 V вентилятора в двигательном отсеке

( Управление системой кондиционирования во всех каютах, салоне и столовой

17. ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

( Электрогидравлический узел на 24 В для  штурвала

( Электрогидравлический узел на 24 В для  триммеров

( Электрогидравлический узел на 24 В для  трапа

( Электрогидравлический узел на 24 В для  крана на Flybridge

( Электрогидравлический узел на 24 В для двигателей по замене масла и генератора

- 18. АКСЕССУАРЫ

( Два швартовых крюка

( Причальные концы 16 м 5 штук

( 8 кранцев

- Матрацы для принятия солнечных ванн

- Чехлы на подушки, консоль флайбриджа

- Набор фирменной  посуды

- Набор фирменных полотенец